# УТВЕРЖДЕН

НСМ050.0000-000 ПС-ЛУ

НАСОС

Паспорт

НСМ050.0000-000 ПС

2004

## Содержание

| 1. | Назначение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики | 5 |
| 3. | Комплектность | 7 |
| 4. | Устройство и принцип работы | 9 |
| 5. | Указания мер безопасности | 10 |
| 6. | Подготовка насоса к работе | 11 |
| 7. | Порядок работы | 12 |
| 8. | Техническое обслуживание | 13 |
| 9. | Возможные неисправности и способы их устранения | 14 |
| 10. | Свидетельство о приемке | 15 |
| 11. | Сведения об упаковке | 16 |
| Приложение. | Учет часов работы | 17 |

Настоящий паспорт содержит информацию о назначении и характеристиках, об устройстве и принципе работы насоса НСМ050.0000-000 устанавливает правила его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию насоса могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Насос пневматический мембранного типа может применяться для перекачивания жидкостей и растворов, в том числе вредных веществ 3 и 4 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, а также химически активных жидкостей и жидкостей содержащих твердые включения с размерами частиц не более 1 мм.

Вязкость перекачиваемых жидкостей не более 10000 сСт (10-2 м2/с).

Температура перекачиваемого продукта от плюс 1 до плюс 80ºС.

1.2. Возможность перекачивания конкретной жидкости определяется потребителем, исходя из химической стойкости материала проточной части, мембран, уплотнений, шаров и седел, при этом средняя скорость коррозии не должна превышать 0,1 мм в год.

1.3. Условия эксплуатации насоса по ГОСТ 15150-69-УХЛ категория 4 при температуре от 5 до плюс 40ºС без ограничения относительной влажности воздуха.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1. | Объемная подача при давлении сжатого воздуха 0,59 МПа (6 кгс/см2), м3/ч (л/ч): без противодавления при противодавлении | 25 (25000) 8 (8000) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Напор, м, не менее | 55 |
| 2.3. | Глубина самовсасывания, м, не более | 5,0 |
| 2.4. | Рабочее тело (по ГОСТ 17433-80 с температурой не ниже 10ºС и не выше 50ºС) | сжатый воздух |
| 2.5. | Давление рабочего (сжатого воздуха), МПа (кгс/см2), не более | 0,59 (6,0) |
| 2.6. | Потребление сжатого воздуха, приведенное к давлению 0,1 МПа (кгс/см2), м3/ч, не более | 120 |
| 2.7. | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 420 388 830 |
| 2.8. | Масса насоса, кг, не более | 70 |
| 2.9. | Режим работы насоса Насос не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала | непрерывный |
| 2.10. | Регулировка объемной подачи | от 0 до 100% |
| 2.11. | Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, месяцев с момента отгрузки потребителю, при условии проведения входного контроля не позднее 20 суток после его получения, месяцев | 12 18 |
| 2.12. | Уровни звука и эквивалентные уровни звука не превышают, дБ | 90 |
| 2.13. | Логарифмические уровни среднеквадратических значений виброскорости, взятые относительно 5x10-8 мс-1, не превышают, дБ | 115 |
| 2.14. | Функциональная зависимость объемной подачи, напора и давления сжатого воздуха представлены на рис. 1. |

Функциональная зависимость параметров насоса

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| НСМ050.0000-000 | Насос | 1 |  |
| НСМ050.0000-000 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Запасные части | 1* | * комплект |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Перечень составных частей насоса приведен в таблице 2.

4.2. Расположение составных частей насоса показано на рисунке 2.

4.3. Насос приводится в действие сжатым воздухом, который подается из магистрали через штуцер поз. 20 к каждой мембране поз. 12 поочередно. Возвратно-поступательное движение мембран поз. 12 обеспечивается системой золотников поз. 19, 9 и каналов в корпусе поз. 5. Отработанный воздух стравливается через глушитель поз. 22.

4.4. Насос обеспечивает подачу перекачиваемого продукта за счет перемещения мембран поз. 12.

4.5. Конструкция насоса обеспечивает работу двух попеременно действующих камер, ограниченных крышками поз. 3, 4 и коллекторами поз. 1 и 18. Каждая камера разделена мембранами поз. 12 на две полости: приводную (воздушную) и напорную (рабочую) и имеет по два клапана, регулирующих рабочий процесс.

4.6. Крышки поз. 3 и 4 стыкуются с помощью болтового соединения и уплотняются за счет обжатия кольцевого утолщения мембраны поз. 12.

4.7. Фланец всасывающего поз. 8 и напорного поз. 21 патрубков служат для подсоединения насоса к всасывающей и напорной магистрали соответственно. Патрубки расположены горизонтально и направлены перпендикулярно оси насоса в противоположные стороны.

4.8. Насос устанавливается на установочную поверхность опорами поз. 7. В опорах предусмотрены отверстия под болты для крепления насоса к установочной поверхности.

4.9. Проточная часть насоса выполнена из стали 12Х18Н10Т, рабочая поверхность мембраны из смеси резиновой ИРП-2006 или ИРП-2025 ТУ38.005924-84, прокладки из паронита ПОН-А ГОСТ481-80, седла из полиуретана СКУ ПФЛ ТУ48-404-78, шарики из полиуретана СКУ-7Л ТУ38.1051282-82.

Таблица 2

| Номер позиции на рисунке 2 | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор верхний | НСМ050.0000-040 |
| 2 | Прокладка | НСМ050.0000-012 |
| 3 | Крышка внутренняя | НСМ050.0000-030 |
| 4 | Крышка наружная | НСМ050.0000-050 |
| 5 | Корпус в сборе | НСМ050.0000-100 |
| 6 | Распределитель | НСМ050.0000-017 |
| 7 | Опора | НСМ050.0000-001 |
| 8, 21 | Фланец 1-50-6-12ХН10Т | ГОСТ12820-80 |
| 9 | Золотник | НСМ050.0000-104 |
| 10 | Шар | НСМ050.0000-002 или |
|  |  | НСМ050.0000-014 |
| 11 | Седло | НСМ050.0000-003 |
| 12 | Мембрана | НСМ050.0000-080 |
| 13 | Диск | НСМ050.0000-011 |
| 14 | Гайка | НСМ050.0000-007 |
| 15 | Диск | НСМ050.0000-004 |
| 16 | Вал | НСМ050.0000-005 |
| 17 | Втулка | НСМ050.0000-105 |
| 18 | Коллектор нижний | НСМ050.0000-020 |
| 19 | Золотник | НСМ050.0000-114 |
| 20 | Штуцер | НСМ050.0000-120 |
| 22 | Глушитель | НСМ050.0000-200 |

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При монтаже и эксплуатации насоса действуют общие положения по технике безопасности, принятые на данном производстве.

5.2. При эксплуатации необходимо соблюдать сроки технического обслуживания насоса.

5.3. При перемещении насоса подъемными средствами его строповку производить мягкими стропами за элементы конструкции, имеющие маркировку "место строповки".

5.4. Категорически запрещается эксплуатация насоса сжатым воздухом, имеющим давление выше 0,59 МПа (6,0 кгс/см2).

5.5. При использовании сжатого воздуха, не отвечающего требованиям ГОСТ 17433-80, выхлоп отработанного рабочего тела  обеспечить за пределы помещения.

5.6. Запрещается крепление шланга, подводящего рабочее тело (сжатый воздух), хомутами из проволоки.

5.7. Допустимые уровни вибрации на рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.012-90 для технологической вибрации на рабочих местах производственных помещений.

5.8. Допустимые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83.

6. ПОДГОТОВКА

6.1. Входной контроль

6.1.1. После доставки насоса на место монтажа следует проверить:

1) наличие и правильность оформления сопроводительной документации;

2) внешний вид насоса на отсутствие повреждений;

3) комплектность насоса.

6.2. Установка

6.2.1. Установку производить следующим способом:

1) очистить стыковочные поверхности фланцев всасывающего и напорного патрубков;

2) обеспечить свободный доступ к насосу для его обслуживания во время эксплуатации, а также возможность его разборки и сборки;

3) насос устанавливать на полу (или на какой-либо другой установочной поверхности) через резиновые прокладки, обеспечив горизонтальность установки.

6.3 Подготовка к работе

6.3.1. К фланцам поз. 8 и 21 подсоединить напорный и всасывающий трубопроводы таким образом, чтобы исключить передачу усилий на насос. Всасывающий  трубопровод должен быть максимально коротким, без резких перегибов, местных подъемов и колен большой  кривизны. Рекомендуется прокладывать его наклонно с подъемом к насосу, чтобы избежать образования воздушных мешков.

6.3.2. Через штуцер поз. 20 подсоединить насос к магистрали сжатого воздуха.

6.3.3. Крепление шланга, подводящего сжатый воздух, производить стандартными хомутами, обеспечивающими его надежное закрепление.

6.3.4. Внутренний диаметр шланга, подводящего сжатый воздух, не должен быть менее 19 мм по всей длине до источника давления.

6.3.5. При необходимости установки фильтра на всасывающем трубопроводе, фильтр должен иметь живое сечение, площадь которого в  1,3  -  1,4 раза больше площади проходного сечения всасывающего патрубка.

6.3.6. При необходимости измерения давления перекачиваемого продукта на магистрали нагнетания установить манометр.

6.3.7. Контроль величины объемной подачи рекомендуется производить расходомером, установленном на выходе из насоса.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Для включения насоса:

1) открыть задвижки на всасывающем и напорном трубопроводах (при их наличии);

2) плавно открыть вентиль на магистрали сжатого воздуха;

3) отрегулировать объемную подачу с помощью вентиля или редуктора с учетом графика функциональной зависимости параметров (см. рисунок 1).

7.2. Насос должен эксплуатироваться в интервале объемных подач рабочей части характеристик насоса до 25 м3/ч (см. рисунок 1). Эксплуатация насоса за пределами рабочей части характеристик не рекомендуется.

7.3. Для остановки насоса:

1) прекратить подачу сжатого воздуха;

2) закрыть задвижки на всасывающем и напорном патрубках (при их наличии).

7.4. Насос должен быть остановлен в следующих случаях:

1) при увеличении давления рабочего тела (сжатого воздуха) выше допустимого;

2) при прекращении подачи перекачиваемого продукта;

3) при появлении наружных утечек продукта;

4) при появлении повышенного шума, стука, вибрации.

П р и м е ч а н и е. Последующее включение насоса - только после устранения неисправности.

7.5. С момента начала эксплуатации насоса на предприятии-потребителе вести учет времени работы насоса с отметкой в  приложении настоящего паспорта.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Для насосов предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

1) ежедневное (один раз в сутки);

2) периодическое (не реже одного раза в три месяца).

3.2 Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Виды обслуживания | Содержание работ | Технические требования | Метод выполнения, приборы, инструмент и материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ежедневно | Технический осмотр насоса: | Не допускается: | Визуальный осмотр; |
|  | 1) внешний вид; | 1) посторонние предметы на насосе; | ветошь |
|  | 2) отсутствие течи по фланцевым соединениям | 2) течь через фланцевые соединения |  |
| 2. Периодически | 1) Проверка зятяжки крепежных деталей насоса, а также крепления насоса к установочной поверхности; |  | Стандартный инструмент; |
|  | 2) проверка целостности мембран; |  | стандартный инструмент; |
|  | 3) смазка золотника |  | Масло АМГ 10 ГОСТ6794-75 |

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4

Таблица 4

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Насос при пуске не обеспечивает всасывание перекачиваемого продукта | 1) Во всасывающем трубопроводе - подсос воздуха; 2) увеличилось сопротивление всасывающей линии из-за засорения; 3) превышена допустимая высота всасывания; 4) повреждение в шаровом клапане. | 2) Проверить и устранить негерметичность; 2) проверить и очистить всасывающую линию, шаровые клапаны; 3)Уменьшить высоту всасывания; 4) Устранить повреждение. |
| 2. Насос не обеспечивает объемную подачу | 1) Повреждена мембрана; 2) недостаточный диаметр канала трубопровода, подводящего рабочее тело. | 1) Заменить мембрану, промыть золотниковое устройство; 2) прочистить канал или заменить его на трубопровод с большим диаметром канала. |
| 3. Снижены напор и объемная подача | 1) Засорились проточные каналы золотника насоса; 2) износились элементы золотника; 3) Повреждение в шаровом клапане. | 1) Проверить и очистить золотник, проточную часть насоса; 2) заменить золотник; 3) устранить повреждение. |
| 4. Утечка жидкости через фланцевые соединения и стыки крышек | 1) Повреждение уплотняющих прокладок; 2) ослабление затяжки резьбовых соединений фланцев и крышек. | 1) Заменить прокладки; 2) Проверить затяжку резьбовых соединений. |

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Насос НСМ050.0000-000  заводской  №   ______	  соответствует техническим условиям ТУ 92-03.05.025-93 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ____________________

М. П.

_______________________________

(подписи лиц, ответственных за приемку)

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

11.1. Насос  НСМ050.0000-000 заводской № ________ упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 92-03.05.025-93.

Дата упаковки	_______________

Упаковку произвел	____________________

(подпись, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ

| Дата | Перекачиваемая жидкость | Общее время работы, ч | Замечания о работе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Р'= 1 кгс/см2

Р'= 2 кгс/см2

Р'= 3 кгс/см2

Р' = 6 кгс/см2

Р'= 5 кгс/см2

Р'= 4 кгс/см2

Р, кгс/см2

2,0

1,0

3,0

4,0

5,0

6,0

3125

6250

9375

12500

15625

18750

21875

25000

# Рис. 1

П р и м е ч а н и я:

1. Технические характеристики по пунктам 2.1, 2.2, 2.3, сняты при перекачивании воды;

2. Р – давление на выходе из насоса (напор);

3. Р ' – давление сжатого воздуха;

4. Q – объемная подача.